## Slide 1: Final Project Boolean Circuit Matching

## Slide 2: Project 简介

## Slide 3: Project 简介
已知两个电路是等价的
但输入和输出的匹配关系不清楚
请求出一个合法的匹配关系，使得两个电路等价

## Slide 4: Example
h1 <=> w7
a1 <=> i0

## Slide 5: Example
m0 <=> w8
b1 <=> i3

## Slide 6: Example
a0 <=> i4
a1 <=> i0
b1 <=> i3
b0 <=> i1
c <=> i2
h0 <=> w6
h1 <=> w7
m0 <=> w8
m1 <=> w5
匹配方案

## Slide 7: Project
Project 分为下面几个子任务
(60pt) 规模较小的电路，搜索排列用 solver 检查是否等价
(75pt) 规模较小的电路，在 2 基础上，用基于特征的方法减枝
(90pt) 规模较大的电路，在 3 基础上，搜索过程中用 solver 减枝
(100pt) 规模较大的电路，在 4 基础上，搜索过程中用特征减枝
SAT Solver: CaDiCal（和minisat相似）
每个测试点 1 分钟

## Slide 8: Project
分数评定：
  下发 30 个测试点
  2 周后第一次评分，用 60% 数据（60pt + 分层采样 15pt）
  4 周后第二次评分，剩下 40% 数据（分层采样 25pt）
代码查重和面测
  代码会查重，出现雷同会上报教务
  面测时间待定

## Slide 9: 解法提示

## Slide 10: 解法提示
暴力枚举方法
减枝方法
  基于支持集的减枝方法
  基于随机仿真的减枝方法
搜索减枝方法
CaDiCal Solver 使用方法

## Slide 11: 暴力枚举方法
搜索所有输入节点的排列 （ 种方案）
搜索所有输出节点的排列 （ 种方案）
用 Sat Solver 检查是否能够 SAT
复杂度
60pt

## Slide 12: 减枝方法
符号定义：
  输入节点
  输出节点
有序划分：
  将一组节点划分为 个集合，并按一定顺序排列：

## Slide 13: 减枝方法
部分匹配：
  电路 1 做有序划分：,
  电路 2 做有序划分：,
  其中 ,
  要求 中的变量只能与 中的匹配， 只能和 匹配
部分匹配越细，搜索空间越小
  最细的情况下，每个 中只有一个元素

## Slide 14: 支持集减枝
支持节点：
  如果一个输出节点 和输入节点 互为支持节点
  存在某个输入向量 ，使得修改 中 的值后， 的值会变化
  即 可以影响 的值
支持集：
  输入节点的支持集：支持它的输出节点集合
  输出节点的支持集：支持它的输入节点集合

## Slide 15: 支持集减枝
支持节点的求法：
  输入节点 可以到达输出节点 ，可以认为 , 互相为支持点
  （这个条件并不完备，但在这个 lab 中我们这样考虑）
  从每个输入节点 dfs，检查能到的输出节点
支持集减枝：能匹配的节点，支持集大小一定相同

## Slide 16: 支持集减枝
S[h1] = {b1, a0, b0, a1}
  S[w7] = {b1, a0, b0, a1}
  S[w8] = {i1, i2, i3}

## Slide 17: 支持集减枝
支持集有序划分：
其中 表示支持集大小为 的节点的集合

## Slide 18: 支持集减枝
S[h0] = {a0, b0} #=2
S[m1] = {b0, c} #=2
S[m0] = {b1, b0, c} #=3
S[h1] = {b1, a0, b0, a1} #=4
S[w6] = {i4, i2} #=2
S[w5] = {i2, i1} #=2
S[w8] = {i3, i2, i1} #=3
S[w7] = {i3, i4, i1, i0} #=4
Z = {{h0, m1}, {m0}, {h1}
W = {{w5, w6}, {w8}, {w7}

## Slide 19: 随机仿真减枝
给定一个部分匹配：
  ,
  ,
合法输入向量：每一组内输入值都相同
  生成 个随机布尔值，再为每个划分内的变量赋值

## Slide 20: 随机仿真减枝 1
部分匹配：
  ,
  ,
用合法随机向量求值
部分匹配 , 中
  值为 0 的只能和值为 0 的匹配
  值为 1 的只能和值为 1 的匹配

## Slide 21: 随机仿真减枝 1
用合法随机向量求值后，部分匹配细分为：
  表示值为 0 的变量的集合，表示值为 1 的变量的集合
  （注意有些集合可能为空）

## Slide 22: 随机仿真减枝 1
Z = {{h0, m1}, {m0}, {h1}}
W = {{w5, w6}, {w8}, {w7}}
X = {{a1}, {a0, b1, c}, {b0}}
Y = {{i0}, {i3, i2, i4}, {i1}}
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
h0 = 1
m1 = 0
w5 = 1
w6 = 0
{a1} <= 0
{a0, b1, c} <= 1
{b0} <= 1
{i0} <= 0
{i3, i2, i4} <= 1
{i1} <= 1
Z = {{h0}, {m1}, {m0}, {h1}}
W = {{w5}, {w6}, {w8}, {w7}}

## Slide 23: 随机仿真减枝 2
用合法随机向量求值
依次翻转每个输入节点，求出有多少个输出节点反转
  注意是反转一个节点，不是一组节点
能匹配的输入节点必然导致相同个数的输出节点反转
细分， 同理
  表示能够让 个输出节点反转的输入

## Slide 24: 随机仿真减枝3
用合法随机向量求值
依次反转 , 中所有变量的值，检查输出节点是否变化
统计每一个输出节点会受到多少次影响
能匹配的输出节点表现必然受到的影响次数相同
细分：, 同理
  表示有 组输入节点的反转会导致输出节点反转

## Slide 25: 搜索方法
首先通过一些减枝方法得到一个初始匹配
搜索方法：不断细化部分匹配
选择一个 ，枚举 将 细分
枚举输入分割后用 SAT 检查输出能否匹配

## Slide 26: 匹配输出
枚举一个输入的匹配后，需要检查输出能否匹配
生成待检查电路
  的输入组，匹配关系未知，赋值为全0或全1
  的输入组，匹配关系已知，不做特定赋值
  输出的每一组 随机匹配
（添加单个 literal 的子句，可以强制某个 literal 为 0 或 1
  SAT 中添加 可强制 为 1，添加 强制其为 1

## Slide 27: 匹配输出
用 SAT Solver 检查
  如果能匹配：继续搜索
  如果不能匹配：SAT Solver 会给出一个反例
  可以用反例来细化输出分组
反例
  必然存在某个输出组 , ，中两个变量的值不同
使用随机 仿真减枝 1 的方法，将 Z, W 细化

## Slide 28: 匹配输出
不断地调用 SAT，寻找反例
如果得到反例，用反例减枝
如果得不到反例，证明可能可以匹配，需要继续搜索

## Slide 29: 支持集细化方法 2
现在已经求了一个分割
  ,
  ,
如果两个节点能够被匹配，那他们的支持集所在的组的编号应该相同

## Slide 30: 支持集细化方法 2
Z = {{h0, m1}, {m0}, {h1}}
W = {{w5, w6}, {w8}, {w7}}
X = {{a1}, {a0, b1, c}, {b0}}
Y = {{i0}, {i2, i3, i4}, {i1}}
S[a0] = {h0, h1} => {1, 3}
S[b1] = {m0, h1} => {2, 3}
S[c] = {m0, m1} => {1, 2}
S[i2] = {w5, w8} => {1, 2}
S[i3] = {w8, w7} => {2, 3}
S[i4] = {w6, w7} => {1, 3}

## Slide 31: 支持集细化方法 2
求出支持集中各个节点所在的组的序号
将序号构成一个序列，对序列排序，构成该节点的特征
细化 ; 同理
  中所有节点特征相同
（可以先将序列按字典序排序，然后找切分点）

## Slide 32: 支持集细化方法 2
Z = {{h0, m1}, {m0}, {h1}}
X = {{a1}, {a0, b1, c}, {b0}}
S[a0] = {h1, h0} => {3, 1}
S[b1] = {h1, m0} => {3, 2}
S[c] = {m0, m1} => {1, 2}
{1, 3}
{2, 3}
{1, 2}
求出支持集中节点所在组的编号
编号排序
S[a0] => {1, 3}
S[c] => {1, 2}
S[b1] => {2, 3}
字典序再排序
{a0, b1, c} => {a0}, {c}, {b1}
细化

## Slide 33: 循环多次减枝
用 support set 的大小作为初始分割
循环调用各种减枝方法，直到分割不变为止

## Slide 34: 在搜索的过程中减枝
搜索过程中，在做完下面的操作后，分割发生了变化
  枚举 x 和 y 匹配，进行递归的时候
  用 match_output 匹配输出的时候
由于分割发生了变化，可以用刚才的方法再做减枝
  注：仿真2 和 仿真3 速度较慢，不适合在搜索过程中使用

## Slide 35: 预计得分
brute：暴力
sset：支持集合减枝
search：搜索
sim123：三种类型仿真减枝
cut：在搜索过程中减枝
会调分

## Slide 36: Project 工具
请看 README.md
  需要先编译 CaDiCal
  不用自己写读入
$ bcm-check example/01.1.v example/bad.1.txt example/01.2.v
thread 'main' panicked at bcm-tool/src/main.rs:145:44:
i4 not found
...
$ bcm-check example/01.1.v example/bad.2.txt example/01.2.v
thread 'main' panicked at bcm-tool/src/main.rs:134:60:
Wrong format at example/bad.2.txt:7 w7
...
$ bcm-check example/01.1.v example/bad.3.txt example/01.2.v
ABC command line: "cec check.1.VUDWCd.v check.2.C6MYbA.v".
Networks are NOT EQUIVALENT. Time = 0.01 sec
Verification failed for at least 2 outputs: w5 w8
Output w5: Value in Network1 = 1. Value in Network2 = 0.
Input pattern: i0=1 i2=0
本地检查
Boolean Circuit Matching helper
Please use bcm-tool help xx command to get more information
Usage: bcm-tool <COMMAND>
Commands:
shuffle Shuffle the circuit
apply Apply a matching to a circuit
inspect Transform the circuit into a dot file for visualization
transform Transform the circuit into verilog format
help Print this message or the help of the given subcommand(s)
可视化 + 数据生成
$ ./autotest.sh
[ 60pt] 01.1.v 01.2.v > 01.txt ... Failed
[ 60pt] a1.1.v a1.2.v > a1.txt ... Failed
[ 60pt] a2.1.v a2.2.v > a2.txt ... Failed
[ 60pt] a3.1.v a3.2.v > a3.txt ... Accepted
[ 60pt] a4.1.v a4.2.v > a4.txt ... Failed
[ 60pt] a5.1.v a5.2.v > a5.txt ... Failed
[ 60pt] g05.1.v g05.2.v > g05.txt ... Accepted
自动测试

## Slide 37: Cadical Solver 使用方法
变量从 1 开始，负数表示取反
0 表示 clause 结束
返回 10 表示 SAT，20 表示 UNSAT
SAT 时用 solver.val(i) 获取输出
1 -2 3
输出 -2 表示 x2 = false